## Slide 1: 基础物理实验
实验数据的处理
复旦大学物理教学实验中心
http://Phylab.fudan.edu.cn

## Slide 2: 实验数据的处理
2.1 为什么要进行数据处理
2.2 有效数字及运算规则
2.3 不确定度的评定
2.4 作图
2.5 最小二乘法
2.6 用origin和excel作线性拟合

## Slide 3
为什么要进行数据处理？
物理实验的目的：探寻和验证物理规律。
许多物理规律是用物理量之间的定量关系来表述的。
实验得到的数据必须经过认真地、正确地、有效地处理才能得出合理的结论。
数据处理：从大量的、可能是杂乱无章的、难以理解的实验数据中抽取并归纳、推导出所得实验结果的定量、规范的表达。

## Slide 4
测量与误差
测量者
测量 测量方法 将待测量与标准量比较
测量仪器
直接测量：
用游标卡尺测长度、秒表测时间、温度计测温度等
间接测量：
测量重力加速度、体积、密度、粘度等

## Slide 5
测量与误差
真值 物理量客观上应该有一个真实的数值
测量者
测量方法
误差 测量值与真值之差
测量仪器
测量条件
真值是不可知的，故误差的值从根本上也是不可知的，只能估计其范围或限度，因此科学的测量还要给出结果的精确度或误差范围。

## Slide 6: 不确定度的评定
不确定度（uncertainty of measurement）
表征测量结果具有分散性的一个参数，是被测量的真值在某个量值范围内的一个评定。
任何测量都存在不确定度——不确定度存在原理。
不确定度是测量结果不能肯定的程度，是测量质量的量度。

## Slide 7: 标准不确定度的分类 以“标准偏差”表示的测量不确定度估计值，简称不确定度，常记为u。
A类不确定度(多次测量)
B 类不确定度
B1 类不确定度 d为仪器的分度值（单次测量）
B2 类不确定度
（仪器不确定度）
uB1=d/10（最好）
uB1=d/5 （中等）
uB1=d/2 （较差）
a为仪器的不确定度限值；
C称为“置信因子”，
在本课程中一般取
uB1=d （特殊情况，比如数字显示）

## Slide 8
标准不确定度的合成
单次测量：
多次测量：
在长度测量中，长度值是两个位置读数x1和x2之差，
其不确定度合成公式为：

## Slide 9: 标准不确定度的传递
一般传递公式，当各直接测量的量相互独立无关时：
偏导：
测量量对该自变量的变化率，从而得到该自变量对不确定度贡献的大小。

## Slide 10: 标准不确定度的传递
加减：
乘方：
几个常用的传递公式
乘除：

## Slide 11
1、测量结果不确定度的一般表示法：
如：长度为（1.05±0.02）cm 。
2、不确定度的百分比表示法：
如，长度为1.05cm，相对不确定度2%。
3、不确定度只取一位有效数字，但在运算过程中一般要取两位或更多。
不确定度的表达
Notes: 11

## Slide 12
有效数字很重要！
测量一个物体的厚度
2 cm
2.0 cm
2.00 cm
2.000 cm
这些表达式不一样

## Slide 13
有效数字----从第一个不为0的数开始算起的所有数字。
如, 0.35 (2个); 3.54 (3个); 0.003540 (4个); 3.5400 (5个)。
乘方、立方、开方：和原数相同。
参与运算的准确数字或常数的位数可以认为是无限多。
加减法：与不确定度最大项的末位有效数字对齐
57.31＋0.0156－2.24342（=55.08218）=55.08
乘除法：与最少个数的有效数字相同
57.31×0.0156÷2.24342（=0.398514767）=0.399
运算规则
有效数字
尾数对齐
位数对齐

## Slide 14
对某一表示测量结果的数值，根据保留位数的要求，去掉数据中多余的位，叫数值修约，也叫做化整。
“4舍6入5成双”
“4”代表小于5
“6”代表大于5
有效数字修约规则
小于5舍、大于5入
刚好是5时，若前一位为奇数则入，为偶数则舍。

## Slide 15
A famous instance: a new index the Vancouver Stock Exchange in 1982.
Initially -- 1000.000; after 22 mo. ~ 520
(but stock prices had generally increased)
Problem? rounded down 1000s times daily
rounding errors accumulated.
Recalculating -- with better rounding
 1098.892
Nicholas J. Higham (2002). Accuracy and stability of numerical algorithms. p. 54. ISBN 978-0-89871-521-7, 转引自 Wikipedia: Rounding
Rounding method 修约规则很重要
-- very significant effect on the result.

## Slide 16: 如何使用修约规则？
选取修约规则的原则 – 对大量数据进行修约后，误差能达到相互抵消，而不导致互相迭加而积累；
修约过程应该一次完成，不能多次连续修约。例如要使0.546保留到一位有效位数，不能先修约成0.55，接着再修约成0.6，而应当一次修约成0.5。

## Slide 17: 一个修约的例子
如：计算值x1为3.54835; x2为3.65325
不确定度 | x1取值 | x2取值
0.0003 | 3.5484 | 3.6532
0.002 | 3.548 | 3.653
0.04 | 3.55 | 3.65
0.3 | 3.5 | 3.7
4舍6入5成双

## Slide 18
3 | . | 5 | 4 | 8 | 3 | 5
计算值：
不确定度：
修约结果：
0 | . | 0 | 0 | 2
3 | . | 5 | 4 | 8 |  | 

## Slide 19
3 | . | 5 | 4 | 8 | 3 | 5
计算值：
不确定度：
修约结果：
3 | . | 5 | 5 |  |  | 
0 | . | 0 | 4

## Slide 20
5
3
8
4
5
.
3
0 | . | 0 | 0 | 0 | 3
3 | . | 5 | 4 | 8 | 4 | 
计算值：
不确定度：
修约结果：
4
向后看
向前看

## Slide 21
3 | . | 6 | 5 | 3 | 2 | 5
计算值：
不确定度：
修约结果：
3 | . | 7 |  |  |  | 
0 | . | 1 | 
3 | . | 6 | 5 |  |  | 
3 | . | ? |  |  |  | 
3 | . | 6 |  |  |  | 

## Slide 22: 例：测量一个圆柱体的密度
分析待测量
间接测量量 转化为3个直接测量量M、D、h

## Slide 23
质量的测量：选用最小指示值为0.01g、不确定度限值为0.02g的电子天平，
测得：M=80.36g
高度的测量：选用最小分度值为0.1cm、不确定度限值为0.01cm的钢尺，估读1/5分度，
测得左端读数：H1＝4.00cm
测得右端读数：H2＝19.32cm
例：测量一个圆柱体的密度

## Slide 24
直径的测量：选用最小分度值为0.002cm、不确定度限值为0.002cm的游标卡尺，
测得数据如下：
例：测量一个圆柱体的密度

## Slide 25
数据处理：
质量的测量：选用最小指示值为0.01g、不确定度限值为0.02g的电子天平，测得：M=80.36g
多保留一位有效数字
例：测量一个圆柱体的密度

## Slide 26: 例：测量一个圆柱体的密度
数据处理：
高度的测量：选用最小分度值为0.1cm、不确定度限值为0.01cm的钢尺，估读1/5分度，测得左端读数：H1＝4.00cm，测得右端读数：H2＝19.32cm；
多保留一位有效数字

## Slide 27: 例：测量一个圆柱体的密度
数据处理：
直径的测量：选用分度值为0.002cm、不确定度限值为0.002cm的游 标卡尺，测得数据如下：
计算过程中
多保留一位有效数字

## Slide 28
数据处理：
例：测量一个圆柱体的密度
为了不改变有效数字，合理使用科学记数法： 单位换算，交换小数点位置，小单位换成大单位

## Slide 29: 作图
为什么要作图？
作图规则？
如何读图？
作图纸：购买或者下载打印、复印

## Slide 30: 为什么要作图
清晰地看到定性关系
方便地比较不同特性
合理地从图上得到有用的信息
螺线管中心轴线上
的磁场分布
电阻随温度的变化关系
LCR串联电路谐振曲线

## Slide 31: 作图规则
1.选择坐标纸
2.根据自变量－因变量选择图纸方向（一般取自变量为横坐标），选择合适比例，图纸上1格所表示的数据量值符合原数据量值变化的1、2、5等数（或它们的十进倍率）,便于读取。
3.画坐标轴、分度线（等间距、勿太密）并标明物理量名称（斜体）及单位（正体）。

## Slide 32: 作图规则
20 30 40 50 60 70
40
38
36
34
32
30
 / ℃
R/

## Slide 33: 作图规则
1.选择坐标纸
2.根据自变量－因变量选择图纸方向（一般取自变量为横坐标），选择合适比例，图纸上1格所表示的数据量值符合原数据量值变化的1、2、5等数（或它们的十进倍率）,便于读取。
3.画坐标轴、分度线（等间距、勿太密）并标明物理量名称（斜体）及单位（正体）。
4.画数据点（不标数据值，要用端正的“+”或者“〇”符号来表示，不同组数据要用不同的符号）。

## Slide 34: 作图规则
20 30 40 50 60 70
40
38
36
34
32
30
+
+
+
+
+
 / ℃
R/
样品A +
样品B

## Slide 35: 作图规则
1.选择坐标纸
2.根据自变量－因变量选择图纸方向（一般取自变量为横坐标），选择合适比例，图纸上1格所表示的数据量值符合原数据量值变化的1、2、5等数（或它们的十进倍率）,便于读取。
3.画坐标轴、分度线（等间距、勿太密）并标明物理量名称（斜体）及单位（正体）。
4.画数据点（不标数据值，要用端正的“+”或者“〇”符号来表示）。
5.画直线或曲线，标明特殊点(特殊点所用符号应有别于数据点的符号）及坐标值（计算斜率用的点，曲线的峰、谷等）。

## Slide 36: 作图规则
20 30 40 50 60 70
40
38
36
34
32
30
+
+
+
+
+
 / ℃
R/
样品A +
样品B
（60.00, 38.500）
（26.00, 31.800）

## Slide 37: 作图规则
1.选择坐标纸
2.根据自变量－因变量选择图纸方向（一般取自变量为横坐标），选择合适比例，图纸上1格所表示的数据量值符合原数据量值变化的1、2、5等数（或它们的十进倍率）,便于读取。
3.画坐标轴、分度线（等间距、勿太密）并标明物理量名称（斜体）及单位（正体）。
4.画数据点（不标数据值，要用端正的“+”或者“〇”符号来表示）。
5.画直线或曲线，标明特殊点(特殊点所用符号应有别于数据点的符号）及坐标值（计算斜率用的点，曲线的峰、谷等）。
6.写出实验名称、图名、实验者、实验日期。

## Slide 38: 作图规则
20 30 40 50 60 70
40
38
36
34
32
30
+
+
+
+
+
 / ℃
R/
样品A +
样品B
（60.00, 38.500）
（26.00, 31.800）
实验名称：********
图 名：********
实 验 者：********
实验日期：********

## Slide 39: 如何读图
读某个数据点时－有效数字
读单一坐标值时－有效数字、单位
通过作直线求斜率时－取两点、标出坐标值、计算斜率
取两点的三个规则：
不能取原始数据点；
尽量远但不超数据范围；
尽量取与X轴刻度线的交点。

## Slide 40: 例：如何读图
20 30 40 50 60 70
40
38
36
34
32
30
+
+
+
+
+
 / ℃
R/
样品A +
样品B
实验名称：********
图 名：********
实 验 者：********
实验日期：********
31.800
Notes: 比如说我想知道26度时样品A的电阻值，

## Slide 41: 例：如何读图
20 30 40 50 60 70
40
38
36
34
32
30
+
+
+
+
+
 / ℃
R/
样品A +
样品B
（60.00, 38.500）
（26.00, 31.800）
实验名称：********
图 名：********
实 验 者：********
实验日期：********
Notes: 从图上求斜率

## Slide 42: 例：如何读图
20 30 40 50 60 70
40
38
36
34
32
30
+
+
+
+
+
 / ℃
R/
样品A +
样品B
（60.00, 38.500）
（26.00, 31.800）
实验名称：********
图 名：********
实 验 者：********
实验日期：********
Notes: 数据处理不可以写在图纸上

## Slide 43
实验名称：伏安法测电阻
图 名：内接与外接时的伏安曲线
实 验 者：********
实验日期：********
内接法： +
外接法： 
如何找到一条最佳的拟合直线？

## Slide 44: 最小二乘法
最小二乘法认为：假设各xi的值是准确的，所有的不确定度都只联系着yi，若最佳拟合的直线为： ，则所测各 值与拟合直线上相应的各估计值 之间的偏差的平方和最小，即，直线方程中：

## Slide 45: 最小二乘法
解方程得：
相关系数：
如果y和x的相关性好，可以粗略考虑b的有效位数的最后一位与y的有效数字最后一位对齐，k的有效数字与yn-y1和xn-x1中有效位数较少的相同。
相关系数r保留到第一个非9的数字

## Slide 46
巳知某铜棒的电阻与温度关系为： 。实验测得7组数据（见表1）如下：试用最小二乘法求出参量R0以及k 。
表 1：在不温度下，铜棒的电阻值
 / ℃ | 19.10 | 25.10 | 30.10 | 36.00 | 40.00 | 45.10 | 50.10
R /  | 76.30 | 77.80 | 79.75 | 80.80 | 82.35 | 83.90 | 85.10
分析：此例中只有两个待定的参量R0和k，为得到它们的最佳系数，所需要的数据有n、 、 、 、 和 六个累加数，为此在没有常用的科学型计算器时，通过列表计算的方式来进行，这对提高计算速度将会有极大的帮助(参见表2)，并使工作有条理与不易出错。
最小二乘法应用举例

## Slide 47
表2：用最小二乘法拟合数据
i | q /℃ | Rq/W | q´q | Rq ´Rq | q ´Rq
1 | 19.10 | 76.30 | 364.81 | 5821.69 | 1457.33
2 | 25.10 | 77.80 | 630.01 | 6052.84 | 1952.78
3 | 30.10 | 79.75 | 906.01 | 6360.06 | 2400.48
4 | 36.00 | 80.80 | 1296.00 | 6528.64 | 2908.80
5 | 40.00 | 82.35 | 1600.00 | 6781.52 | 3294.00
6 | 45.10 | 83.90 | 2034.01 | 7039.21 | 3783.89
7 | 50.10 | 85.10 | 2510.01 | 7242.01 | 4263.51
n= |  |  |  |  | 
7 | 245.50 | 566.00 | 9340.85 | 45825.98 | 20060.79
最小二乘法应用举例

## Slide 48
说明：电阻Rt与温度t的线性关系良好，
所以取R0的有效数字与R对齐，即：R0＝70.76；
又因为t7－t1 = 31.00℃，R7－R1 = 8.80，
取k有效数字为以上两个差值中较少的位数3位，
则k = 0.288/C。
由此得到电阻与温度的相关关系为：
相关系数保留到第一个非9的数字

## Slide 49
表2：列表计算
i | t / ℃ ( xi ) | Rt /  ( yi ) | t×t ( x2i ) | Rt  Rt ( y2i ) | t×Rt ( xi yi ) | R计算 /  | i /  | i2×10-4 / 
1 2 3 4 5 6 7 | 19.10 25.10 30.10 36.00 40.00 45.10 50.10 | 76.30 77.80 79.75 80.80 82.35 83.90 85.10 | 364.8 630.0 906.0 1296 1600 2034 2510 | 5821.7 6052.8 6360.1 6528.6 6781.5 7039.2 7242.0 | 1457.3 1952.8 2400.5 2908.8 3294.0 3783.9 4263.5 |  |  | 
7 | 245.50 | 566.00 | 9340.8 | 45825.9 | 20060.8 |  |  | 
i | t / ℃ ( xi ) | Rt /  ( yi ) | t×t ( x2i ) | Rt  Rt ( y2i ) | t×Rt ( xi yi ) | R计算 /  | i /  | i2×10-4 / 
1 2 3 4 5 6 7 | 19.10 25.10 30.10 36.00 40.00 45.10 50.10 | 76.30 77.80 79.75 80.80 82.35 83.90 85.10 | 364.8 630.0 906.0 1296 1600 2034 2510 | 5821.7 6052.8 6360.1 6528.6 6781.5 7039.2 7242.0 | 1457.3 1952.8 2400.5 2908.8 3294.0 3783.9 4263.5 | 76.26 77.99 79.43 81.13 82.28 83.75 85.19 | +0.04 -0.19 +0.32 -0.33 +0.07 +0.15 -0.09 | 16 361 1024 1089 49 225 81
7 | 245.50 | 566.00 | 9340.8 | 45825.9 | 20060.8 |  |  | 2845×10-4

## Slide 50
计算k 和b的不确定度，由公式计算，可得：
故：
则：

## Slide 51: 用origin和excel作线性拟合

## Slide 57
图名：电阻阻值随温度的变化关系

## Slide 62
请根据作图规则修改该图

## Slide 63
拟合结果：

## Slide 64: 第三周实验安排（恒隆物理楼2楼）
组号 | 实验室 | 实验名称
第1组 | 201-207室 | 液氮比汽化热的测量
 |  | 弦线上波的传播规律、转动惯量
第2组 | 213-219室 | LCR串联谐振电路
 |  | 直流电桥、亥姆霍兹线圈
第3组 | 225-231室 | 数字示波器的使用
第4组 | 226-232室 | 量子论实验
 |  | X光实验
第5组 | 214-220室 | 透镜焦距的测量
 |  | 牛顿环、光的衍射
第6组 | 202-208室 | 计算机实测物理实验
请同学们在网上提前选择实验，并写好预习报告！
64

## Slide 65: 在网上提前选择实验并写预习报告 完成数据处理作业！
http://phylab.fudan.edu.cn
物理实验课程 – “基础物理实验”
根据分组名单中的分组表确认自己所在组别；
严格按照分组表登陆对应的“· · · · · ·实验室选实验登记表”选择实验填写姓名，不得自行换组；
选择登记实验前请仔细阅读选实验登记表前的要求，各个实验室的要求有所不同。

## Slide 66
数据处理作业
（数据处理作业电子版在课程网页上下载）
数据处理作业要求在下周上课前完成，写在A4大小的纸张上即可,下周带至实验室交给所在实验室教师或者助教，迟交扣分！

## Slide 67
没有预习报告不可以做实验。
不得迟到和无故缺席。
不许带着别人的实验报告在实验室做实验。
注意事项！

## Slide 68
谢谢！